## Slide 1: Redes de Computadores
Aula 3

## Slide 2: Roteiro
Núcleo da rede: redes comutadas por pacotes/circuitos, estrutura da Internet
Desempenho: perda de pacotes, atrasos, vazão (throughput da rede)
Camadas de protocolos, modelos de serviço
História

## Slide 3: Relembrando os enlaces...

## Slide 4: Enlaces/links: Meio físico
bit: propaga-se entre pares de receptors e transmissores
Enlace físico: meio que está entre receptor e transmissor
Meio guiado:
  Meio sólido: fibra, cobre
Meio não guiado:
  Sinal se propaga livremente, e.g., onda de rádio
Par trançado (Twisted pair (TP))
2 cabos de cobre isolados
  Categoria 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet
  Categoria 6: 10Gbps Ethernet

## Slide 5
Cabo coaxial:
2 condutores concêntricos de cobre
bidirecional
Banda larga:
  Múltiplos canais no cabo
  100’s Mbps por canal
Cabo de fibra óptica:
Fibra de vidro que reflete pulsos de luz, cada pulso sendo 1 bit
Alta velocidade:
  Transmissão ponto-a-ponto entre (10’s-100’s de Gbps)
Baixa taxa de erro:
  Repetidores espaçados
  Imune a ruído eletromagnético

## Slide 6
Wireless (transmissão a rádio)
Espectro eletromagnético
Não há cabeamento
broadcast e “half-duplex”
Ambiente afeta a propagação:
  Reflexão
  Obstrução
  Interferência
Tipos de enlaces a rádio:
Microondas terrestres
  Canais de até 45 Mbps
Wireless LAN (WiFi)
  Até 100’s Mbps
wide-area (e.g., celular)
  4G: ~ 10’s Mbps
Satélite
  Até 45 Mbps por canal
  270 msec de atraso fim-a-fim

## Slide 7: Roteiro
Núcleo da rede: redes comutadas por pacotes/circuitos, estrutura da Internet

## Slide 8: O núcleo da rede
Malha de roteadores interconectados
Comutação de pacotes (packet-switching): hosts quebra mensagens geradas por aplicações em pacotes
  Encaminha pacotes de um roteador a outro, por caminhos da origem ao destino
  Cada pacote é transmitido na capacidade máxima do enlace
mobile network
home network
enterprise
network
national or global ISP
local or regional ISP
datacenter
network
content
provider
network

## Slide 9: Packet-switching: store-and-forward
Atraso de transmissão: toma L/R segundos para transmitir (push out/empurrar) L-bit no enlace a R bps
Store and forward: o pacote todo deve chegar no roteador antes de ser transmitido ao próximo enlace
Atraso fim-a-fim: 2L/R (acima), assumindo um atraso 0 de propagação (mais detalhes em breve)
origem
R bps
destino
1
2
3
L bits
Por pacote
R bps
Exemplo de um salto (hop):
L = 10 Kbits
R = 100 Mbps
Atraso de transmissão de um salto = 0.1 msec

## Slide 10: Packet-switching: atraso de fila e perda
Enfileiramento e perda de pacotes: se a taxa de chegada (em bps) exceder a taxa de transmissão (bps) do enlace por um período de tempo:
Pacotes serão enfileirados, esperando transmissão
Pacotes podem ser perdidos (“drop”) se a memória do roteador (buffer) ficar cheia
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
fila de pacotes
aguardando transmissão

## Slide 11: Funções chave do núcleo da rede
Forwarding (encaminhamento):
Ação local: move pacotes de um enlace de entrada para um de saída
1
2
3
0111
Endereço de destino no header
do pacote
routing algorithm
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
Routing (Roteamento):
Ação global: determina o caminho entre origem e destino para pacotes
Algoritmos de roteamento
local forwarding table
Local forward table
Algoritmo de roteamento

## Slide 12: Alternativa ao packet switching: Comutação de circuitos (circuit switching)
Recursos fim-a-fim alocados, reservados para uma “chamada” entre origem e destino
4 circuitos na imagem ao lado
  Uma chamada aloca o segundo circuito no enlace do topo e o primeiro circuito no enlace da direita
Recursos dedicados: sem compartilhamento
  Desempenho (garantido) “circuit-like”
Ocioso se não utilizado(sem compartilhamento)
Comumente usado na telefonia tradicional

## Slide 13: Circuit switching: FDM e TDM
frequency
time
frequency
time
4 users
Frequency Division Multiplexing (FDM)
Multiplexação por Divisão da Frequência
Frequências divididas em frequências menores
Cada frequência um canal
Cada transmissão aloca um canal e transmite na taxa máxima desse canal
Time Division Multiplexing (TDM)
Multiplexação por Divisão no Tempo
Tempo de uso do enlace divide em slots
Cada transmissão aloca slots e transmite usando toda a frequência (sem divisão nesta) durante o tempo alocado

## Slide 14: Packet switching X circuit switching
Exemplo:
1 Gb/s por enlace
Cada usuário:
  100 Mb/s quando ativos
  ativos 10% do tempo
Comutação de pacote permite que mais usuários usem a rede
N
users
1 Gbps link
…..
* Exercícios disponíveis em: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive
circuit-switching: 10 usuários
packet switching: com 35 usuários, probabilidade de > 10 usuário ativos ao mesmo tempo é menor que 0.0004 *

## Slide 15: Packet switching versus circuit switching
Bom para transmissões em rajadas – as vezes tem dados, as vezes não
  Compartilhamento dos recursos
  Simples, não há alocação prévia de recursos (o que não é um problema computacionalmente simples :D)
Possibilidade de muito congestionamento: atrasos e perdas de pacotes
  São necessários protocolos para trânsferências confiáveis, controle de congestionamento
Q: Há como se comportar como um circuito?
  Garantia de largura de banda para aplicações de áudio/vídeo
Packet switching sempre é melhor?
Exemplos de aplicações?

## Slide 16: Estrutura da Internet: uma rede de redes
Hosts se conectam a Internet via um provedor de acesso (Internet Service Providers (ISPs))
    Residenciais, comerciais
ISPs por sua vez devem ser interconectados
    Isso permite a transmissão entre dois hosts ligados a ISPs diferentes
A rede de redes resultante é muito complexa
Vamos então descrever essa estrutura passo a passo

## Slide 17
Dados milhões de ISPs, como conectá-los?
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…

## Slide 18
…
…
…
…
…
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Não é escalável conectar cada um a cada um: O(N2) conexões.

## Slide 19
Opção: conectar ISP de acesso a um ISP global?
O cliente e o provedor tem então um acordo econômico
global ISP
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…

## Slide 20
ISP A
ISP C
ISP B
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Mas, se isso é viável financeiramente, haverá competição…

## Slide 21
ISP A
ISP C
ISP B
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
…outros ISPs irão surgir e desejarão fazer parte da rede…
IXP
peering link
Ponto de troca de tráfego(Internet exchange point)
IXP

## Slide 22
ISP A
ISP C
ISP B
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… e redes locais podem surgir para conectar redes de acesso aos ISPs
IXP
IXP
access
net
access
net
regional ISP
access
net
access
net
access
net

## Slide 23
ISP A
ISP C
ISP B
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… e redes provedoras de conteúdo, Content Provider Networks, (e.g., Google, Microsoft, Akamai) podem dirigir suas próprias redes, trazendo conteúdo e serviços mais próximos aos usuários
IXP
IXP
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
Content provider network
regional ISP

## Slide 24
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Regional ISP
Regional ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
IXP
IXP
IXP
No centro, número pequena de redes grandes interconectadas
  “tier-1”: ISPs comerciais (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), cobertura nacional e internacional
  content provider networks (e.g., Google, Facebook): redes privadas que conectam seus data centers a Internet, as vezes não passando pela tier-1 e por ISPs regionais
Google

## Slide 25: Mapa de um ISP Tier-1: Sprint (2019)
enlaces de/para redes dos clientes Sprint
Enlaces para peering
de/para outros POPs Sprint
…
…
…
…
…
POP: point-of-presence
Notes: O Point of Presence, ou PoP, é o local onde o ISP (Internet Service Provider) mantém o equipamento de telecomunicações necessário para permitir o acesso local dos seus clientes/utilizadores à Internet. Sendo um ponto de acesso à Internet, o point of presence é também uma localização física, na medida em que se situa num determinado espaço geográfico, escolhido pelo ISP em função da população envolvente. Os ISPs possuem geralmente vários POPs estrategicamente distribuídos pela área em que operam, para permitire uma ligação local a todos os clientes