## Slide 1: Redes de Computadores
Aula 4

## Slide 2: Roteiro
Desempenho: perda de pacotes, atrasos, vazão (throughput da rede)
Camadas de protocolos, modelos de serviço

## Slide 3: Como atraso e perda de pacotes ocorrem?
Pacotes são enfileirados no buffer do roteador
Na fila de pacotes há espera por transmissão (um pacote por vez)
Taxa de chegada pode exceder (temporariamente) a capacidade do link de saída: perda de pacote (packet loss)
A
B
Pacote sendo transmitido(atraso de transmissão)
Pacotes na fila(atraso de fila)
Buffers livres: pacotes são perdidos se não há buffers livres

## Slide 4: Importante!
Variação entre atrasos dos pacotes: Jitter!

## Slide 5: Atraso de pacotes: 4 origens
dproc: processamento
Verifica erros nos bits
Determina o enlace de saída
Geralmente < msec
dqueue: enfileiramento
tempo de espera para ser transmitido no link de saída
Depende do nível de congestionamento
propagação
processamento
enfileiramento
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
transmissão

## Slide 6: Atraso de pacotes: 4 origens
dtrans: transmissão:
L: tamanho do pacote (bits)
R: capacidade do enlace (bps)
dtrans = L/R
dprop: propagação:
d: extensão do enlace
s: velocidade de propagação(~2x108 m/sec)
dprop = d/s
dtrans e dprop
São muito diferentes
* Exercícios: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross
propagação
processamento
enfileiramento
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B

## Slide 7: Atrasos e rotas “reais” da Internet
Como os atrasos e perdas podem ser vistos?
traceroute: programa que provê medição de atrasos de uma origem ao longo de um caminho até um destino. Para todo i:
3 medições
3 medições
3 medições
  Envia 3 pacotes que vão alcançar cada roteador i no caminho até um destino
  roteador i retornará os pacotes ao host origem
  O origem irá medir o interval de tempo entre o envio e o recebimento

## Slide 8: Exemplo
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
Traceroute (tracert no windows): gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
3 medições de
gaia.cs.umass.edu a cs-gw.cs.umass.edu
* Sem resposta (medição perdida, roteador não está respondendo)
Enlace transoceanico
Vamos tentar? www.traceroute.org
Atraso diminuiu! Por que?
3 medições
a border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu

## Slide 9: Perda de pacote
A fila (ou buffer) tem capacidade finita
A
B
Pacote sendo transmitido
buffer
(área de espera)
Pacote sendo perdido por buffer cheio
Pacote que chega em uma fila cheia é perdido
Esse pacote pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo host origem ou por nenhum destes

## Slide 10: Throughput (Vazão da rede)
throughput: taxa (bits/unidade de tempo) em que bits são do transmissor ao receptor
  instantâneo: taxa de um ponto específico no tempo
  médio: taxa de um longo período de tempo
server, with
file of F bits
to send to client
link capacity
Rs bits/sec
link capacity
Rc bits/sec
Servidor manda bits
(fluído) dentro do cano
cano que suporta a taxa
(Rs bits/sec)
cano que suporta a taxa
(Rc bits/sec)

## Slide 11: Throughput
Rs < Rc
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc
Enlace que, por sua capacidade, restringe a vazão ponto-a-ponto de um caminho
Gargalo
Rs bits/sec
Rc bits/sec

## Slide 12: Throughput: um exemplo
10 conexões compartilham o gargalo no enlace
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
Vazão ponto-a-ponto por conexão: min(Rc,Rs,R/10)
Na prática: Rc ou Rs são eventualmente gargalos

## Slide 13: Modelo de camadas TCP/IP e OSI

## Slide 14: Camadas de protocolos e modelos de referência
Redes são complexas
  hosts
  roteadores
  diferentes enlaces
  aplicações
  protocolos
  hardware, software
Questão:
Há alguma esperança de se organizar tudo isso?
…. ou, pelo menos, na nossas discussão sobre redes? :D

## Slide 15: Exemplo: organização de uma viagem
Uma série de passos que envolvem serviços diferentes
ticket (compra)
bagagem (check)
portões (embarque)
decolagem
deslocamento
ticket (reclamar :D )
baggage (pegar)
portões (desembarcar)
pouso
deslocamento
deslocamento

## Slide 16: Example: organization of air travel
ticket (compra)
bagagem (check)
portões (embarque)
decolagem
deslocamento
ticket (reclamar)
bagagem (pegar)
portões (desembarque)
pouso
deslocamento
airplane routing
Serviço de ticket
Serviço de bagabem
Serviço dos portões
Serviço da pista
Serviço de deslocamento
camadas: cada uma implementa um serviço
  Possui ações específicas
  Depende dos serviços das camadas acima e abaixo
Q: Descrevam em palavras os serviços executados em cada camada

## Slide 17: Por que camadas?
Lidando com sistemas complexos:
Estrutura explícita que permite a identificação e relação das peças do sistema
  Modelo de referência em camadas
Modularização facilita a manutenção do sistema
  Mudanças a nível de cada camada apenas
  e.g., mudanças na compra do bilhete não interfere o pouso

## Slide 18: Pilha de protocolos da Internet
Aplicação: suporta aplicações em rede
  IMAP, SMTP, HTTP
Transporte: transmissão de dados entre processos
  TCP, UDP
Rede: roteamento de datagramas entre origem e destino
  IP, protocolos de roteamento
Enlace: transferência entre elementos físicos vizinhos
  Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
Física: bits no meio físico em si
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física

## Slide 19: ISO/OSI: Modelo de referência
Duas camadas não presentes na pilha da Internet!
Apresentação: Permite que aplicações interpretem o significado dos dados, e.g., criptografia, compresssão, formatos específicos de um sistema
Sessão: Sincronização, checkpoint, recuperação dos dados trocados
Mas não estão na pilha da Internet!
  Se forem necessários, devem ser implementados na aplicação
  São necessários?
Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física
As sete camadas do modelo OSI

## Slide 20: Encapsulamento
Origem
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
M
segmento
Ht
datagrama
Destino
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
roteador
switch
mensagem
M
Ht
M
Hn
quadro

## Slide 21: Roteiro
História

## Slide 22: História da Internet
1961: Kleinrock – teoria da filas mostra a efetividade da comutação por pacotes
1964: Baran – comutação por pacotes em redes militares
1967: ARPAnet imaginada pelo Advanced Research Projects Agency
1969: primeiro nó operacional da ARPAnet
1972:
  Demonstração pública da ARPAnet
  NCP (Network Control Protocol) primeiro protocolo host a host
  Primeiro programa de e-mail
  ARPAnet com 15 nós
1961-1972: Princípios rudimentares da comutação por pacotes
Notes: NCP é sigla de network control protocol, primeiro protocolo servidor a servidor da ARPANET. Ele foi criado em dezembro de 1971, pelo Network Working Group (NWG).
Este protocolo foi usado no ENIAC.

## Slide 23: História da Internet
1970: ALOHAnet: rede de satélites no Havaí
1974: Cerf e Kahn – arquitetura para interconectar redes
1976: Rede Ethernet na Xerox PARC
Fim dos 70’s: arquiteturas proprietárias: DECnet, SNA, XNA
Fim dos 70’s: Comutação de pacotes de tamanho fixo (precursos das redes ATM)
1979: ARPAnet com 200 nós
1972-1980: “Internetworking”, novas redes sendo acrescentadas
Princípios do “Internetworking” de Cerf e Kahn:
  minimalista, autonomia – sem mudanças internas para acrescentar novas redes
  best-effort: Modelo de serviços de “Melhor esforço”
  Stateless routing
  Controle decentralizado
Isso define a arquitetura atual da Internet
Notes: ATM (abreviação de Asynchronous Transfer Mode) é uma tecnlogia de rede baseada na transferência de pacotes relativamente pequenos chamados de células de tamanho definido. O tamanho pequeno e constante da célula permite a transmissão de áudio, vídeo e dados pela mesma rede.
Implementações mais recentes de redes ATM suportam uma taxa de transferência de 25 até 622 Mbps, que quando comparado com a máxima taxa de 100 Mbps da Ethernet mostra a eficiência do ATM.
O ATM cria canais fixos entre 2 pontos para que os dados possam ser transmitidos. Esta filosofia difere da filosofia do TCP/IP no qual as mensagens são divididas em pacotes e cada pacote pode tomar uma rota diferente para alcançar o destino. Esta diferença, oferecida pelo ATM, facilita a monitoração e a cobrança pelo serviço.
Pagando por um serviço ATM, normalmente pode-se escolher entre 4 tipos de serviço:
CBR – Constant Bit Rate – especifica uma cota fixa de bits.
VBR – Variable Bit Rate – provê uma determinada capacidade de transferência de bits porém os dados não são enviados regularmente. É o caso mais popular para voz e vídeo conferência.
UBR – Unspecified Bit Rate – não garante nenhum tipo de reserva de recursos. É o caso de transferência de arquivos que pode tolerar atrasos.
ABR – Available Bit Rate – garante uma capacidade mínima mas permite que se utilize mais recursos caso a rede esteja disponível (vazia).
In stateless routing, static routes are configured ahead of time, so the state does not need to be maintained.

## Slide 24: História da Internet
1983: TCP/IP
1982: Protocolo SMTP
1983: DNS
1985: FTP
1988: TCP: controle de congestionamento
1980-1990: novos protocolos, uma proliferação de redes

## Slide 25: História da Internet
Começo dos anos 90: ARPAnet desativadas
1991: NSF restrições para uso commercial da NSFnet (desativada em 1995)
Ainda nos 90s: Web
  hypertext [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, depois Netscape
  late 1990s: comercialização da Web
Fim dos 1990s – 2000s:
Mais apps revolucionários: messengers, compartilhamento P2P
Segurança de redes em primeiro plano
est. 50 milhões de hosts, mais de 100 milhões de usuários
Enlaces de backbone com taxas de Gbps
1990, 2000s: comercialização, novas aplicações

## Slide 26: História da Internet
~18B de dispositivos conectados(2017)
    Era dos smartphones (iPhone: 2007)
Acesso com banda larga teve um crescimento monstruoso
Grande aumento de redes de acesso sem fio de alta velocidade: 4G/5G, WiFi
Redes sociais:
  Facebook: ~ 2.5 bilhões de usuários
Provedores de serviços com suas próprias redes (Google, FB, Microsoft)
    “pulam” partes da Internet para estarem “perto” do usuário final, provendo serviços “instantâneos, como acesso a mídias …
Empresas executam seus serviços na nuvem (e.g., Amazon Web Services, Microsoft Azure)
2005-presente: mais novas aplicações, Internet em todo lugar!

## Slide 27: Até aqui…
Passamos por muito material!
Visão geral da Internet
O que é um protocolo?
Borda, núcleo, redes de acesso
  Comutação por pacote e por circuito
  Estrutura da Internet
Desempenho: Perda, Atraso, throughput
Modelo de camadas
História
Você adquiriu:
Contexto, visão geral, vocabulário, “feeling” do que são redes
Mais aprofundamento por vir!